## Slide 1: Всероссийский конкурс детских исследовательских проектов "Первые шаги в науку"

## Slide 3: Составные части насоса

## Slide 4: Манометр
Прибор для измерения давления в работающей пневматической системе.
Показывают давление
в барах и в psi (фунты
на квадратный дюйм).

## Slide 5: ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

## Slide 6: Пневматический цилиндр пресса

## Slide 7
№ цикла | № хода | A Холостой ход | B фольга | C пенопласт
 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5
1 | 1 | 2,14 | 2,20 | 2,26
 | 2 | 1,83 | 1,90 | 1,90
 | 3 | 1,60 | 1,65 | 1,62
 | 4 | 1,25 | 1,34 | 1,34
2 | 1 | 1,09 | 1,15 | 1,17
 | 2 | 0,89 | 0,97 | 0,98
 | 3 | 0,70 | 0,81 | 0,83
 | 4 | 0,50 | 0,60 | 0,60
3 | 1 | 0,26 | 0,50 | 0,51
 | 2 | 0,15 | 0,27 | 0,30
 | 3 | 0,03 | 0,15 | 0,18
 | 4 | 0 | 0,02 | 0,05
4 | 1 |  |  | 
Зависимость давления Р ( бар) от числа рабочих движений (ходов)

## Slide 8: График зависимости давления Р ( бар) от числа рабочих движений (ходов)

## Slide 9: Зависимость силы давления F ( H)= РxS от числа рабочих движений пресса (ходов)
№ цикла | № хода | Р (бар) | F (H)
 |  | 2,50 | 176,6
1 | 1 | 2,14 | 151,2
 | 2 | 1,83 | 129,3
 | 3 | 1,60 | 113,0
 | 4 | 1,34 | 101,7
2 | 1 | 1,09 | 77,0
 | 2 | 0,89 | 62,9
 | 3 | 0,70 | 49,5
 | 4 | 0,50 | 41,0
3 | 1 | 0,26 | 18,4
 | 2 | 0,15 | 10,6
 | 3 | 0,03 | 2,1
 | 4 | 0 | 0
4 |  |  | 

## Slide 10: Результаты исследований при ручном режиме работы насоса
Р mах = 2,5 бар
N max = 3
вручную
t = 30+3+5+17= 30 + 25 = 55 c
F P

## Slide 11: Способы повышения эффективности: компрессор + манипулятор - «рука» С компрессором: t = 82 + 18 = 100 c, 82 с – первоначальное время накачки цилиндра до 2,5 бар, 18 с – время штамповки за первые 3 цикла и за каждые 3 последующие Выигрыш за каждые 3 цикла штамповки: 25 – 18 = 7 с

## Slide 12: Устройство гидравлического пресса