## Slide 1: Игра по теме: «Техника безопасности при работе с электроинструментами»
Автор - составитель:
Мохирев Александр Иванович,
Учитель
  МКОУ «Красниская школа-интернат»

## Slide 2
Электролобзик
Электрорубанок
Электродрель
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50

## Slide 3
защитными очками, респиратором
Какими средствами защиты необходимо пользоваться при работе с электролобзиком?
ОТВЕТ

## Slide 4
ОТВЕТ
Можно оставлять без присмотра включенный инструмент, а также инструмент, подключенный к электросети?
Запрещается оставлять без присмотра включенный инструмент, а также инструмент, подключенный к электросети

## Slide 5
ОТВЕТ
Можно ли держать в руках материал, предназначенный для пиления, во время работы?
Нужно надежно закреплять материал, предназначенный для пиления, не держать его в руках

## Slide 6
ОТВЕТ
Можно ли использовать лобзик для забивания гвоздей?
Лобзик нужно использовать только по назначению

## Slide 7
ОТВЕТ
Что делать, если во время работы произошло повреждение кабеля?
Если во время работы произойдёт повреждение кабеля, следует, не касаясь кабеля выключить электролобзик из сети

## Slide 8
ОТВЕТ
Как освободить рубанок от длинной стружки?
При строгании влажной древесины может образовываться длинная стружка. Не пытайтесь освободить рубанок от нее с помощью пальцев, а используйте деревянную палку.

## Slide 9
ОТВЕТ
Какая одежда должна быть при работе с электрорубанком?
Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду и перчатки далеко от двигающихся частей.

## Slide 10
ОТВЕТ
В каких помещениях нельзя использовать электроинструменты?
Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

## Slide 11
ОТВЕТ
Можно работать электрорубанком под дождём?
Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.

## Slide 12
ОТВЕТ
Ваши действия при завершении работы рубанком.
При прекращении работы рубанком, выключите его и установите его переднюю часть основания на деревянный брусок так, чтобы лезвия не касались каких-либо предметов.

## Slide 13
ОТВЕТ
Можно ходить с работающей дрелью?
Никогда не ходите с работающей дрелью. Всегда выключайте дрель при переходе на другое место.

## Slide 14
ОТВЕТ
Можно ли соприкасаться с заземлёнными предметами во время работы с электродрелью?
Берегите себя от удара электрическим током. Во время работы избегайте прикосновения с заземленными предметами, например трубопроводы, радиаторы отопления, газовые плиты, заземленные бытовые приборы и т.д.

## Slide 15
ОТВЕТ
В чём нужно убедиться при сверлении стен?
При сверлении стен убедитесь, что в данном месте отсутствует скрытая проводка.

## Slide 16
ОТВЕТ
Можно ли браться за вращающиеся части электродрели во время работы?
Не хватайтесь за вращающиеся части электроинструмента.

## Slide 17
ОТВЕТ
Можно ли самому ремонтировать электродрель ?
Ремонт должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах с использованием запасных частей фирмы- изготовителя.

## Slide 18
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/8/5/5257584.jpg
http://www.ormis.ru/files/all/full22-2-000.gif
https://85.img.avito.st/140x105/2207858485.jpg
http://catalog.bitz.com.ua/Photo.ashx?url=http://catalog.bitz.com.ua/Photo/img_0_317_2_2.jpg&width=500&height=500&quality=80
http://construction-repair.ru/images/49/elektrolobzik.jpg
https://www.icover.ru/upload/iblock/e0c/e0caae39891f6ee52d1dc87882bc544e.jpg
http://cdn.rbt.ru/images/item/image/122/121663_1332825521_099e7ebf409aba86cf194f97069f2971.jpg
http://sroobs.ru/instrument/000671/mld.png
http://www.graycell.ru/picture/big/elektrorubanok.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jTVgV1PDK4c/T9sLhMRDFXI/AAAAAAAAJzc/6cwMxEcWfKM/s1600/1.jpg
http://93777.ru/img/fotodom/big/vyborka-chetverti-elektrorubankom.jpg
https://bobr.by/data/tool/image177.jpg
http://images.tomas.by/i/firms/49/5283/5283789/bezudarnaya-drel-bosch-gbm-6-re-professional-0601472600_2a7094442b0642d_800x600.jpg
https://review.s1.citilink.ru/rev6030_1.jpg
http://price-altai.ru/uploads/820000/4000/824037/p17b8ehh6i1tr1uca11lh3s41eko1.jpg
https://www.kubaninstrument.ru/upload/iblock/e73/e73164e5ea3c5efd720194086ba15512.jpeg
http://laukar.com/data/160321/1127156997222521.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_N4Y55ESyrs8/TNq4cn0zyHI/AAAAAAAABc0/ha9ULOh9bXk/s1600/DSCF4534.JPG
http://cdn.e96.ru/assets/images/catalog/tools/electric_shaving_planes/708609/708609_3297336.jpg
Интернет - источники